跟踪周报

天气:晴

| 工程名称：华中农业大学农理科综合创新基地项目 |
| --- |
| 日期：2020年8月28日 | 星期五 | 记录人：贾龙淙 |
| 一：现场情况： 2轴交D-F轴中间跨三层板钢筋搭接长度为700mm，图纸设计长度为750mm 标高8.8—13.15m处柱KZ31a非加密区箍筋间距 东侧1-12轴地下室外墙卷材防水施工已完成 东侧1-6轴地下室外侧土方回填，外墙防水保护层未满铺 B区32-36轴坡道钢筋及地下室外墙钢筋绑扎 A区4-9轴交C-E轴四层梁板幕墙预埋件焊接 1/01-3轴1层脚手架拆除 12-19轴交C-E轴一层柱二层梁板模板安装 12-19轴交2/J—M轴1层地坪厚度为800—1000mm B区21-23轴L—P轴一层地梁钢筋施工 |