跟踪周报

天气:小雨

| 工程名称：西苑10栋31-502、11栋36-501、15栋46-102房维修工程 |
| --- |
| 日期：2020年1月3日 | 星期五 | 记录人：贾龙淙 |
| 一：现场情况： 11栋36-501房厨房及卫生间墙砖、吊顶拆除，厨房墙砖拆除高度2.7m，卫生间拆除高度2.4m 11栋房间内原木地板未拆除，阳台乳胶漆墙面铲除至砖墙面 11栋墙面及客厅水磨石地面开槽施工 11栋厨房墙面抹灰施工高度2.7m，卫生间墙面2.5m 11栋阳台墙面抹灰施工 10栋31-502房卫1墙面及地面砖铲除，仅一面墙铲除至砖墙 10栋卫2墙砖及地砖铲除，墙砖铲除至砖墙面 10栋厨房墙面及吊顶拆除施工 10栋阳台墙砖拆除，仅一面墙铲除至砖墙面 15栋46-102房厨房及卫生间墙地面已铲除完成，厨房墙面进行抹灰施工，高度2.4m 15栋卫生间地面安装pvc管，水泥砂浆包裹 15栋房间内墙面及天棚乳胶漆铲除施工 15栋卫生间墙面涂膜防水高度2m，抹灰高度2m 15栋厨房卫生间地面贴砖，采用干混砂浆，墙面砖已完成，高度2.4m，墙砖品牌正格 15栋阳台地面铺卷材防水，墙面上翻高度200mm |