跟踪周报

天气:晴

| 工程名称：华中农业大学资环楼主楼及附楼维修改造工程 |
| --- |
| 日期：2019年9月6日 | 星期五 | 记录人：贾龙淙 |
| 一：现场情况： 西附楼走到及楼梯间墙面乳胶漆铲除后刷界面剂 西附楼石膏板吊顶拆除，龙骨未拆除 西附楼楼梯间底面刷界面剂前未铲除乳胶漆（主楼同） 西附楼走道踢脚线铲除，高度150mm 西附楼1-4层卫生间开90*2100mm门洞口，墙厚270mm 西附楼1层会议室PVC地胶拆除完成，墙面开槽安装空调线路 主楼113实验室砖1\2砖隔墙拆除 主楼一楼实验室内成品实验柜拆除 主楼一楼楼梯间墙面刷界面剂前未铲除乳胶漆 主楼1楼走道吊顶安装桥架，尺寸200*100mm 主楼119实验室1.5高墙裙抹灰施工，采用现拌砂浆 资环楼杂物间墙面乳胶漆铲除至抹灰层 资环楼1-5层卫生间安装PVC排水管，墙面开槽完成 资环楼204会议室吊顶安装轻钢龙骨及木龙骨，间距260mm,胶合板品牌鹰冠，厚度15mm |